| УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Гарантийный срок обслуживания оборудования 5 лет с даты продажи оборудования. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на осуществление бесплатного гарантийного ремонта оборудования или его замены. Условия предоставления гарантии: Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. Гарантия ограничивается или аннулируется: В случае изменения спецификации сети GSM или других заводских параметров. При наличии явных или скрытых механических воздействий, а так же воздействия высокой температуры, паров солей и кислот, повышенной влажности, подачи напряжения питания выше 44 вольт, приведших к повреждению оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. При нарушении целостности заводской гарантийной пломбы. Ввиду вмешательства в установку или демонтаж неквалифицированного персонала ======================================================= ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ____________ Заводской номер оборудования:___________________________________________ Номер контроллера:_____________________________________________________ Информация о ремонте:__________________________________________________ Дата поступления в ремонт:_______________________________________________ Дата выполнения ремонта:________________________________________________ Подпись владельца: Принял:________________________________ М.П ВНЕШНИЙ ВИД ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ Зажигание (датчик зажигания). Используется для питания трекера в активном режиме. Допустимое входное напряжение от 8 до 45в. Максимальная мощность - 5Вт; Масса; Аналоговый вход 1. Допустимое входное напряжение от 0 до 40в; Вход 1-WIRE для подключения цифровых датчиков с шиной 1-WIRE; Дискретный вход 3 (+/-) *; Дискретный вход 3 (-/+) *; Дискретный вход 2 (+/-) *; Дискретный вход 2 (-/+) *; Дискретный вход 1 (+/-) *; Дискретный вход 1 (-/+) *; Дискретный выход 1 (+/-) *; Дискретный выход 1 (-/+) *; Динамик гарнитуры (+); Динамик гарнитуры (-); Порт RS232 TX; Порт RS232 RX; Аналоговая земля (земля гарнитуры); Резервное постоянное питание + 8..45в. Используется для питания трекера в спящем режиме. Микрофон гарнитуры (+); Микрофон гарнитуры (-); Для всех дискретных входов-выходов полярность подключения может быть любой. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Абонентский терминал заводской №: ______________________ Дата выпуска: __________________ Подпись контролера ОТК: ____________________ Дата упаковки: ___________________ Упаковщик: _______________/_________________/ ТУ 4573 - 001- 68947811- 2015 Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.АВ51.Н03760 №0058572 Изготовитель: ООО «ГЛОНАСС Систем», 127015.Москва.ул.Большая Новодмитровская, д 36/4 стр 7 | ПАСПОРТ «AGS LITE» АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ СПУТНИКОВОЙ ГЛОНАСС / GPS СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА Габаритные размеры 96х84х28 мм Вес 115 гр Напряжение питания 7 - 44 В Защита от импульсных скачков напряжения Есть, до 160В Потребляемая мощность 1,4 Вт Встроенный аккумулятор 800мА (опционально 2000 мА) Разрядность АЦП 12 бит Датчик движения/наклона Есть Модуль GSM M95 (Quectel) Модуль GPS/GLONASS MAX-M8C-0-60 uBlox Антенна GPS/GLONASS внешняя, разъём FAKRA Антенна GSM внешняя, разъём FAKRA Дискретные входы 3 (2 - универсальные частотно-импульсные) Аналоговые входы 2 (один под зажигание) Дискретные выходы 1 Интерфейс RS-232/RS485 1/1 Интерфейс USB 1 CAN-шина Опционально Интерфейс 1-Wire 1 Энергонезависимая память 250000 точек Подключение громкой связи Есть Удаленная смена настроек и прошивки Есть SIM-держатель 2 SIM-chip 2 (опционально) Температура эксплуатации от -40 до +85 градусов Цельсия ИНДИКАЦИЯ Голубой светодиод (работа GPS модуля) Красный (работа GSM модуля) Зеленый светодиод (Питание) Постоянное свечение Устройство отслеживает более трех спутников и источников сигнала достаточно для вычисления геогр. координаты. Устройство успешно зарегистрировалось в сети GSM и открыло GPRS сессию, установило связь с сервером и готово к передаче данных. Питание подается от аккумулятора транспортного средства. Мигание с интервалом 1с Устройство отслеживает менее трех спутников и находится в режиме поиска спутников. Геогр. координата не вычисляется. Устройство успешно зарегистрировалось в сети GSM и открыло GPRS сессию. Связь с сервером отсутствует. Устройство не готово к отправке данных Питание подается от внешнего или внутреннего аккумулятора. Мигание с интервалом 0.1с Ошибка GPS антенны (не подключена / короткое замыкание в проводе). Поиск GSM сети или ошибка SIM карты. Устройство не готово к отправке данных. Устройство находится в режиме обновления прошивки. Нет свечения Питание отсутствует. GPS модуль переведен в режим энергосбережения Питание отсутствует. GSM модуль переведен в режим энергосбережения Питание отсутствует. КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование Количество 1 Абонентский ГЛОНАСС/GPS терминал 1 2 Внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна 1 3 Внешняя GSM антенна 1 4 Разъем 20 контактов 1 5 Провода для подключения 3 (5 опция) 6 Паспорт 1 |
| --- | --- |